Predlog vodovoda za kraj Petkovec

Predlagatelj: Odbor za vodovod Petkovec

Namen: Predlog za spremembo in dopolnitev projekta

Oskrba s pitno vodo porečju Ljubljanice – Sklop 4

Umestitev vodovoda povezava Rovte – Logatec

Umestitev hidrantov in sekundarnega voda do hidrantov

Slika ozadja je iz javnega dostopa PISO za občino Logatec

Podlaga: Državna topografska karta in načrti

Tematski sklop: Gospodarska infrastruktura (GJI) > Energetika

Skupine slojev:

  - Katastrske občine

  - Parcele

  - Stavbe

  - Hišne številke

  - Koordinatna mreža

Legenda

|  | Obstoječi vod |
| --- | --- |
|  | Glavni vod, Predlog občina |
|  | Glavni razvodni jaški, Predlog Občina |
|  | Glavni vod, Predlog odbora Petkovec |
|  | Glavni razvodni jaški, Predlog odbora Petkovec |
|  | Sekundarni vod |
|  | Razvodni jaški na sekundarnem vodu Petkovec |
| H | Hidranti |
| O | Točka z številko za opombe |
|  | Smeri vodov v primeru spremenjenega načrta |

Opombe:

- Priklop bo narejen predvidoma na točki 1 ali kjer je dovolj velik presek in možen priklop

- Trasa je premaknjena nižje od točke 2 do 4, ker je na točki 3 višina 734m vodohram pa na višini 730m

- Od točke 5,  jaška pri hiši Rovte 137 (Mlakar) bi se lahko nadaljeval vod do zaselka Rastovke, ki je oddaljen 300m (vod 400m) vsaj 5 stalno naseljenih hiš in par vikendov.

- Od točke 4 po gozdni cesti in ob poti do razvoda pri hiši Petkovec 23, točka 6, bo položen tudi električni vod (380V) in telefon za Petkovec 23. Polaganje električnega voda in telefonskega kabla bo že to pomlad, tako da bi se bilo potrebno uskladiti o istočasnem polaganju ali načinu, da bo lahko vodovod kasneje položen

- V grapo bi bila lahko tudi povezava pri hiši Petkovec 20, točka 7 do hiše Rovte 17, točka 19. Pri tem bi odpadel sekundarni vod od hiše Petkovec 39, točka 17 do hiše Petkovec 8, točka 18

- Pri hiši Petkovec 17, točka 8 se vod malo umakne, ker so od točke 8 do ceste po grebenu zazidljive parcele

- Od točke 9 do točke 10 gre po najbližji poti samo na vrhu obide skalni greben.

- V primeru spremembe glavnega voda od Petkovec 42, točka 11 do točke 13 in nato po predlogu občine do Petkovec 46, točka 14 in naprej po predlogu občine pod hotelom Petkovec 46b, točka 15.
- Se spremeni glavni vod od Petkovec 42, točka 11 do Petkovec 41, točka 16 v sekundarni vod
- Odpade vod od Petkovec 41, točka 16 do pod hotelom Petkovec 46b, točka 15.
- Lahko bi se tudi premaknilo sekundarni vod od Petkovec 42, točka 11 do Petkovec 45, točka 12.